Министерство образования и науки РФ

Федеральное агентство по образованию

________________________________________________________________________

КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

им. А.Н. ТУПОЛЕВА

Факультет Автоматики и электронного приборостроения

Кафедра Автоматики и управления

ОСНОВЫ АНАЛОГОВОЙ И ЦИФРОВОЙ СХЕМОТЕХНИКИ

Методические указания

к выполнению лабораторных работ

Составитель: ст. преподаватель Колчин А.В.

Казань 2013

Методические указания к лабораторным работам составлены в соответствии с изучаемым материалом и  примерами, приведенными в учебном пособии по данному курсу. Лабораторные работы ориентированы на моделирование электронных устройств в системе Electronics Workbench.

Лабораторная работа №1 (4 часа)

Схемы на диодах и транзисторах

Исследовать приведенные ниже схемы. Получить соответствующие осциллограммы. Объяснить преподавателю полученные результаты

Схема однополупериодного выпрямителя

Осциллограмма выходного сигнала однополупериодного выпрямителя

Схема однополупериодного выпрямителя с фильтрующим конденсатором будет выглядеть следующим образом

Осциллограмма будет выглядеть так

Более эффективной является схема с двухполупериодным выпрямлением

При этом величину фильтрующего конденсатора можно уменьшить вдвое при том же коэффициенте пульсаций.

Двуполярный двухполупериодный выпрямитель

Схема удвоения напряжения

Амплитудный детектор

Простейшим примером применения стабилитронов может служить схема параметрического стабилизатора напряжения, работающего при различных значениях тока нагрузки.

1. Задание на курсовую работу

Схема усилителя на одном транзисторе

Осциллограммы входного и выходного напряжений

Амплитудная и фазовая частотные характеристики

Моделирование эмиттерного повторителя в программе Electronics Workbench

Транзистор как источник стабильного тока

Исследуем работу дифференциального усилителя

На осциллограмме видно, что выходные напряжения, при подаче на вход двух синусоидальных сигналов равных по амплитуде, но различных по частоте, представляют собой разностные, циклически изменяющиеся сигналы с периодом равным разности частот входных сигналов (биения).

Лабораторная работа №2 (4 часа)

Схемы на операционных усилителях

Исследовать приведенные ниже схемы. Получить соответствующие осциллограммы. Объяснить преподавателю полученные результаты

Инвертирующий    усилитель

Схема инвертирующего сумматора

.

Инвертирующий интегратор

Поменяв местами, сопротивление и конденсатор в интеграторе, получим дифференциатор

Схема дифференцирования

Схемы источников тока с биполярным и полевым транзисторами.

а - источник   тока   с   биполярным транзистором, б - источник тока с полевым транзистором

Если требуется получить большой выходной ток, можно применить мощный полевой транзистор или же использовать выходной каскад по схеме Дарлингтона, который в этом случае будет состоять из маломощного полевого и мощного биполярного транзисторов, как показано на схеме

Источник   тока   для   больших    выходных токов

Параметры источника при этом не изменяются.

Результаты моделирования показывают, что исследуемая схема является прецизионной и ток в нагрузке, при существенном ее изменении, не изменяется.

Лабораторная работа №3 (4 часа)

Функциональные устройства на операционных усилителях

Исследование комплиментарного эмиттерного повторителя

Схема усилителя тока с комплементарными эмиттерными повторителями

Схема усилителя тока с комплементарными парами транзисторов

Схема простого генератора  с   мостом   Вина - Робинсона

Генератор треугольного и прямоугольного напряжений состоит из последовательно включенных  интегратора и   триггера   Шмитта.

Простой  генератор треугольного  и прямоугольного сигналов

Мультивибратор   на   базе операционного усилителя

Лабораторная работа №4 (4 часа)

Реализация фильтров на операционных усилителях

Отрицательная обратная связь, сформированная с помощью делителя напряжения R3, (α - 1)R3, обеспечивает коэффициент усиления, равный α.

Исследование фильтра нижних частот на операционном усилителе

Активный фильтр нижних Частот второю порядка с положительной обратной связью

Таблица 6.1

| Тип фильтра | С критическим затуханием | Бесселя | Баттерворта | Чебышева с Незадемпфи-неравномер- рованный ностью 3 дБ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| α | 1,000 | 1,268 | 1,586 | 2,234 3,000 |

Исследуем влияние коэффициента α на свойства фильтра, изображенного на рис. 6.10 и на переходный процесс при подаче прямоугольного сигнала, воспользовавшись программой Electronics Workbench.

α ≈ 1                                                         	     α ≈ 3

Из рисунков видно, что при α ≈ 1 частотная характеристика более пологая и переходный процесс при подаче на вход фильтра сигнала прямоугольной формы, без перерегулирования. При α ≈ 3 частотная характеристика соответствует фильтру Чебышева и в выходном сигнале появляется перерегулирование.

Исследование фильтра верхних частот на операционном усилителе

Поменяв местами сопротивления и емкости, получим фильтр верхних частот

Активный фильтр верхних частот второго порядка с положительной обратной связью

АКТИВНЫЙ ЗАГРАЖДАЮЩИЙ ФИЛЬТР С ДВОЙНЫМ Т-ОБРАЗНЫМ МОСТОМ

Двойной Т-образный мост представляет собой пассивный заграждающий RC-фильтр. Его добротность Q составляет 0,25. Ее можно повысить, если двойной Т-образный мост включить в контур обратной связи усилителя. Возможная схема такого фильтра показана на рис. 6.12.

Рис. 6.12. Активный заграждающий фильтр с двойным Т-образным мостом

Резонансная частота fr - 1/2πRC. Коэффициент передачи  A0 = k.

Добротность Q = 1/[2(2 - k)].

АКТИВНЫЙ ЗАГРАЖДАЮЩИЙ ФИЛЬТР  С  МОСТОМ   ВИНА-РОБИНСОНА

Мост Вина-Робинсона также является заграждающим фильтром. Его добротность незначительно превышает добротность двойного Т-образного фильтра. Однако при включении моста Вина-Робинсона в цепь обратной связи усилителя можно получить любое значение добротности. Соответствующая схема представлена на рис. 6.13.

Рис. 6.13.  Активный заграждающий  фильтр с мостом Вина Робинсона

Резонансная частота fr - 1/2πR2C. Коэффициент передачи  A0 = -β/(1+α).

Добротность Q = (1+α)/3.